Załącznik nr 7a do SIWZ

OPIS PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rowerów szosowych dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie „NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY – UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH III”.

- Dostawa rowerów szosowych ma zostać przeprowadzona do Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy –upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich III”.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy  rowerów szosowych zgodnie ze specyfikacją ilościową i techniczną podaną w ust. 9.

- Koszt dostawy spoczywa na Wykonawcy. (Jedno ustalone miejsce)

- Kolor ramy: jednolity, dla wszystkich egzemplarzy.

- Zamawiający wymaga, żeby rowery posiadały naniesione (w postaci malowanej lub naklejanej) widoczne logo Ministerstwa Sportu.

- Minimalny okres gwarancji na dostarczone rowery wynosi 24 miesiące (na ramę i osprzęt).

- Zamawiający wymaga, żeby okres zaoferowanej gwarancji oraz sposób jej uznawania nie był zależny od serwisu rowerów, który będzie realizowany przez  szkółki kolarskie.

- Specyfikacja rowerów szosowych:

  - Ilość rowerów o poszczególnych rozmiarach ramy (rozmiar w cm.)

| Rozmiar ramy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość rowerów | 22 | 7 | 7 | 4 | 1 |

Uwaga! Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ram +/- 2 cm

  - Parametry techniczne rowerów szosowych

| Lp. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Rama – aluminium stop |
| 2 | Kolory – do ustalenia, możliwie jednolite dla całej dostawy |
| 3 | Rozmiar ramy - długość rury podsiodłowej (pionowej) - 450mm - 540mm |
| 4 | Widelec - aluminium stop ( minimum ALU 7005) o średnicy trzonu 1 1/8" (28,6 mm) bez gwintu typu „ahead” |
| 5 | Przerzutka przód - metalowa lub aluminium,2 lub 3 rzędowa |
| 6 | Przerzutka tył - metalowa lub aluminium, 7-10 biegów |
| 7 | Pedały – wpinane + bloki (zatrzaskowe) lub platforma |
| 8 | Hamulec przód – aluminium |
| 9 | Hamulec tył – aluminium |
| 10 | Klamko manetki - 7-10 biegów |
| 11 | Korby - aluminiowe 2 lub 3 rzędowe (największa tarcza 46 zębów) lub inne odpowiadające przełożeniu 46x15 (Pełny obrót korby 6,55m) i miniej |
| 12 | Oś suportowa – kompakt |
| 13 | Łańcuch - w zależności od zamontowanej przekładni 7-10 rzędowy |
| 14 | Kaseta - 7-10 rzędowa, od 15 zębów wzwyż. Lub pkt. 11 |
| 15 | Piasta przód - aluminium 36 -28 otwory przykręcana do ramy na tzw. zacisk |
| 16 | Piasta tył - aluminium bęben na kasetę 36 - 28 otwory przykręcana do ramy na tzw. zacisk |
| 17 | Opony – zwijane lub drutowe (od 622 x25 do 622 x 27) z dętką z zaworem „wyścigowym” |
| 18 | Obręcze - rozmiar 622 minimum dwu komorowe „stożek” Szprychy - niklowane |
| 19 | Kierownica - aluminiowa kolarska typu baranek średnica 31.8 mm lub 25,4 , szerokość od 38cm do 42 cm (w zależności od wielkości ramy) |
| 20 | Wspornik kierownicy – aluminium systemu „ahead” 28,6 mm długość od 60mm do 110 mm średnica do kierownicy 31,8 mm lub 25,4 mm |
| 21 | Wspornik siodła aluminium – grubość odpowiednia do ramy |
| 22 | Stery - łożyska kierownicy aluminiowe lub stalowe |
| 23 | Siodło kolor czarny długość 230-300 mm szerokość 120-135mm |
| 24 | Owijka kierownicy - kolor czarny (obligatoryjnie) |

Uwaga! Ilekroć w dokumentacji postępowania, w szczególności opisie przedmiotu zamówienia wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazujące równoważność oferowanych przez Wykonawcę artykułów - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem) karty katalogowe, opinie producentów lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę artykułu (powinny zawierać wszelkie elementy wskazane w opisie pozycji, których równoważność będzie badana przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do jednostek certyfikujących, producentów artykułów oferowanych przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku artykułów, do których pojawią się wątpliwości co do ich równoważności w stosunku do artykułu sprecyzowanego przez Zamawiającego.

# Footnotes

Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.