Załącznik nr 8b do SIWZ

OPIS PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rowerów MTB dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie „NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY – UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH III”.

- Dostawa rowerów MTB ma zostać przeprowadzona do Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich III”.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy 26 rowerów MTB zgodnie ze specyfikacją ilościową i techniczną podana w ust. 9 poniżej.

- Dostawy w/w rowerów do końcowych odbiorców / klubów zgodnie z wykazem adresowym ustalonym z Zamawiającym. Koszt dostawy spoczywa na Wykonawcy.

- Kolor ramy: jednolity, dla wszystkich egzemplarzy.

- Zamawiający wymaga, żeby rowery posiadały naniesione (w postaci malowanej lub naklejanej) widoczne logo Ministerstwa Sportu.

- Minimalny okres gwarancji na dostarczone rowery wynosi 24 miesiące (na ramę i osprzęt).

- Zamawiający wymaga, żeby okres zaoferowanej gwarancji oraz sposób jej uznawania nie był zależny od serwisu rowerów, który będzie realizowany przez  szkółki kolarskie.

- Specyfikacja rowerów MTB:

  - Ilość rowerów o poszczególnych rozmiarach ramy:

| Rozmiar ramy | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość rowerów | 7 | 10 | 6 | 3 |

Uwaga! Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ram +/- 2 cm

  - Parametry techniczne rowerów MTB

| Lp. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Rama – aluminium minimum 6061 - dla 26", 27,5” lub 29” |
| 2 | Kolory – do ustalenia, jednolite dla całej dostawy |
| 3 | Amortyzator dopuszcza się skok amortyzatora w przedziale 75 mm – 100 Kierownica – minimum aluminium 7005, szerokość 620 mm – 700 mm |
| 4 | Przerzutka przód - minimum- minimum Shimano Tourney lub Sram (lub równorzędna innego producenta), 3 rzędowa |
| 5 | Przerzutka tył – minimum minimum Shimano Altus lub Sram Shimano Alivio lub Sram X5 (lub równorzędna innego producenta) , min 7 biegów |
| 6 | Hamulce przód/tył – tarczowe |
| 7 | Korbowód – minimum Altus lub Sram X4 (lub równorzędna innego producenta), długość korb 170- 175 mm |
| 8 | Kaseta – 11 do 32 zębów lub 12-28 |
| 9 | Koła – 26”, 27,5” lub 29” aluminiowe, 32 - 36 szprych/XC Opony – rozmiar 1.9” – 2.2”, bieżnik terenowy z dętką z zaworem „wyścigowym” |
| 10 | Pedały – zatrzaskowe z blokami dla kolarstwa MTB |
| 11 | Siodło MTB - kolor czarny |
| 13 | Waga – do 14 kg |

Uwaga! Ilekroć w dokumentacji postępowania, w szczególności opisie przedmiotu zamówienia wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazujące równoważność oferowanych przez Wykonawcę artykułów - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem) karty katalogowe, opinie producentów lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę artykułu (powinny zawierać wszelkie elementy wskazane w opisie pozycji, których równoważność będzie badana przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do jednostek certyfikujących, producentów artykułów oferowanych przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku artykułów, do których pojawią się wątpliwości co do ich równoważności w stosunku do artykułu sprecyzowanego przez Zamawiającego.

# Footnotes

Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.